Трубогибы электрогидравлические

Серии ТГМ-Э

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2017г.
НАЗНАЧЕНИЕ
Трубогиб предназначен для холодного сгибания круглых водо-газопроводных труб по ГОСТ 3262-75 (Сталь 10). Качество гиба тонкостенных труб и труб из других марок стали не гарантируется.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1) Трубогиб в частично разобранном виде:
- корпус с рабочим цилиндром, нагнетателями
 и масляным баком	- 1 шт
- верхняя траверса с крепежной втулкой	- 1 шт
- нижняя траверса	- 1 шт
- упоры	- 2 шт
2) Комплект шаблонов согласно спецификации
3) Паспорт и инструкция по эксплуатации	- 1 шт
4) Ящик для переноски и хранения	- 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель	Усилие, / тс	Ход штока, / мм	Диапазон / гиба	Толщина труб, мм	Шаблоны в комплекте	Габариты в ящике, мм	Вес, / кг
ТГМ-2Э	9	250	1/2” – 2”	2,8 – 4	½”, ¾”, 1”, 1 ¼ “, 1 ½”, 2”	960х350х280	65
ТГМ-3Э	18	320	1/2” – 3”	2,8 – 4,5	½”, ¾”, 1”, 1 ¼ “, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”	1180х460х290	130
ТГМ-4Э	21	370	1/2” – 4”	2,8 – 5,0	½”, ¾”, 1”, 1 ¼ “, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4” (108мм)	1180х460х330	180

Тип гидравлической жидкости - масло гидравлическое ВМГЗ или аналог.
Допустимая рабочая температура: -10ºС … +40ºС

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
    - Соберите трубогиб. Для этого:
- Закрепите на нижней платформе передней части трубогиба нижнюю траверсу (1) с помощью имеющегося в комплекте крепежа.
- Установите и закрепите в тыльной части трубогиба упорное колесо (2).
- Установите верхнюю траверсу (3) на передний корпус (4) с помощью оси (5).
- Установите на шток трубогиба шаблон (6) необходимого размера.
- Установите между траверсами упоры (7) в симметричные отверстия, соответствующих требуемому радиусу изгиба трубы. Поверните упоры к шаблону выемками, соответствующими диаметру установленного шаблона.
- Подготовьте гидростанцию к работе согласно Руководству по эксплуатации для гидростанции.
- Подсоедините рукав высокого давления (8) к гидростанции (9) через быстроразъёмное соединение БРС.
2) Поместите обрабатываемую трубу между упорами и шаблоном (11).
3) Включите педалью (пультом или рукояткой 10) подачу масла в гидроцилиндр трубогиба. Если шток выдвигается с задержкой после включения гидростанции или рывками, значит в гидросистеме гидростанция-гидроцилиндр присутствует воздух.
4) После завершения гибки отведите шток в исходное положение, нажав соответствующую клавишу педали или повернув рукоятку распределителя.
5.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
№	Неисправность	Возможная причина	Способы устранения
5.1	Шток выдвигается с задержкой после включения станции или выдвигается рывком	Наличие воздуха в гидравлической системе.	Удалить воздух из гидросистемы / (см. п.7)
5.2	Гидроцилиндр не развивает необходимого усилия	Неправильно настроено давление маслостанции	Настроить давление согласно РЭ маслостанции
		Неисправна гидравлическая насосная станция.	Отремонтировать насосную станцию.

Указанные в п.5.1 неисправности не являются поводом для предъявления претензий к фирме-изготовителю и устраняются собственными силами без применения специального инструмента и оборудования.
Если указанные методы устранения неисправностей не дают результата, необходимо обратиться в специализированную службу ремонта или на фирму изготовитель.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует исправность трубогиба в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.
6.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации с проставленным в нем заводским номером гидроцилиндра, который выбит на передней гайке, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации, продавшей трубогиб.
6.3. Гарантийные обязательства на ремонт гидроцилиндра не распространяются на гидроцилиндры, которые подвергались разборке, изменениям в конструкции составных частей трубогиба или при отсутствии или замене в гидравлической системе масла несовместимого по техническим параметрам с "ВМГЗ".
6.4. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом резинотехнических изделий, перегрузкой или неправильной эксплуатацией трубогиба .

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи:	«_____» __________________ 20___ г.

        М.П.